## Slide 1
STOP
SIAP
JALAN
MODUL AJAR • KURIKULUM MERDEKA
Sistem Komputer
dan Simulasi Lampu
Lalu Lintas dengan
Arduino Uno
Informatika • Kelas XII • Fase F
SMA Negeri Colomadu | Erwin Fajariansyah
PPG • 2026
RANCANG • PROGRAM • UJI • PERBAIKI

## Slide 2
ORIENTASI
Tujuan pembelajaran dan alur proyek
Capaian: memahami sistem komputer, hubungan input–proses–output, dan menerapkannya melalui pemrograman Arduino Uno di Wokwi.
INFORMATIKA • XII / FASE F
02
01 Pahami sistem
Jelaskan hardware, software, brainware, Arduino Uno, dan hubungan I–P–O.
02 Bangun simulasi
Rangkai tiga LED dan program urutan merah–hijau–kuning.
03 Kembangkan & uji
Tambahkan tombol penyeberang, debugging, dan presentasikan hasil.
PETA 3 PERTEMUAN • PROJECT BASED LEARNING
1
PERTEMUAN 1
Dasar sistem & Arduino
→
2
PERTEMUAN 2
Rakit, program, debugging
→
3
PERTEMUAN 3
Tombol, uji, presentasi
PjBL • Mindful, Meaningful, Joyful Learning • Experiential Learning • PSE–CASEL

## Slide 3
PERTEMUAN 1 • APERSEPSI
Bagaimana lampu lalu lintas bekerja otomatis?
Amati fenomena nyata, lalu hubungkan dengan cara sistem komputer menerima input dan menghasilkan output.
INFORMATIKA • XII / FASE F
03
PERTANYAAN PEMANTIK
Bagaimana lampu lalu lintas menyala bergantian tanpa petugas menekan saklar?
Mengapa durasinya bisa berbeda? Bagaimana tombol penyeberang dapat mengubah lampu?
1
Amati
Lampu merah, kuning, dan hijau menyala pada waktu berbeda.
2
Cari sistem pengendali
Sebuah program menentukan urutan dan durasi setiap lampu.
3
Buktikan di Wokwi
Buat prototipe virtual, jalankan, amati, dan perbaiki.

## Slide 4
PERTEMUAN 1 • KONSEP
Input – Proses – Output pada lampu lalu lintas
Setiap sistem komputasi menerima masukan, menjalankan proses, lalu menghasilkan keluaran.
INFORMATIKA • XII / FASE F
04
INPUT
Tombol penyeberang
Sinyal yang dibaca sistem
→
PROSES
Arduino Uno
Menjalankan sketch dan logika
→
OUTPUT
LED merah, kuning, hijau
Lampu menyala/padam sesuai urutan
PENTING Kode dan rangkaian harus cocok. Input yang terbaca diproses Arduino lalu menghasilkan output yang terlihat.

## Slide 5
PERTEMUAN 1 • KONSEP
Sistem komputer: tiga komponen yang bekerja sama
Sistem komputer merupakan kesatuan hardware, software, dan brainware untuk mengolah data menjadi informasi.
INFORMATIKA • XII / FASE F
05
HARDWARE
Komponen fisik yang dapat dilihat atau disentuh.
Contoh proyek: Arduino Uno, LED, resistor, tombol, kabel jumper.
SOFTWARE
Program atau instruksi yang mengatur kerja perangkat.
Contoh proyek: sketch Arduino berisi setup() dan loop().
BRAINWARE
Manusia yang merancang, memprogram, menjalankan, dan mengevaluasi sistem.
CEK PEMAHAMAN
Arduino Uno termasuk apa? Program lampu lalu lintas termasuk apa? Siapa yang memeriksa hasil simulasi?

## Slide 6
PERTEMUAN 1 • KOMPONEN
Arduino Uno dan Wokwi Simulator
Arduino Uno adalah papan mikrokontroler; Wokwi memungkinkan rangkaian dan program diuji secara virtual.
INFORMATIKA • XII / FASE F
06
ATmega328P
Ilustrasi papan mikrokontroler
Arduino Uno
Pin digital dapat diatur sebagai INPUT atau OUTPUT untuk membaca tombol atau mengendalikan LED.
Wokwi Simulator
Simulator berbasis web untuk merangkai dan menjalankan program Arduino tanpa perangkat fisik.
Komponen awal
Arduino Uno • LED • resistor 220 Ω • push button • kabel jumper.

## Slide 7
PERTEMUAN 1 • PEMROGRAMAN
Membaca struktur program Arduino
Sketch memiliki setup() yang berjalan sekali dan loop() yang dijalankan berulang.
INFORMATIKA • XII / FASE F
07
CONTOH PROGRAM
void setup() {
pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(13, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(13, LOW);
delay(1000);
}
setup()
Dijalankan sekali saat Arduino mulai; atur pin di sini.
loop()
Perintah di dalamnya diulang terus-menerus.
pinMode() & digitalWrite()
Mengatur mode pin dan memberi sinyal HIGH/LOW.
delay(ms)
Menunda program; 1000 ms = 1 detik.

## Slide 8
PERTEMUAN 1 • PRAKTIK WOKWI
Praktik 1 • Membuat LED berkedip
Mulai dari satu output sebelum mengembangkan rangkaian menjadi tiga lampu.
INFORMATIKA • XII / FASE F
08
1
Tambahkan komponen
Arduino Uno dan satu LED dengan resistor.
2
Hubungkan rangkaian
Anoda LED ke pin digital; katoda ke GND melalui rangkaian yang benar.
3
Jalankan program
LED menyala 1 detik lalu padam 1 detik secara berulang.
TANTANGAN LKPD
Ubah delay menjadi 300 ms. Apa yang berubah pada kedipan LED? Catat hasil pengamatan dan jelaskan dengan kata-katamu sendiri.

## Slide 9
PERTEMUAN 1 • RANCANGAN PROYEK
Rancangan rangkaian lampu lalu lintas
Gunakan tiga LED dan pastikan pin pada program sama dengan pin pada rangkaian.
INFORMATIKA • XII / FASE F
09
MERAH
KUNING
HIJAU
LED merah
Anoda → pin 13 melalui resistor 220 Ω; katoda → GND.
LED kuning
Anoda → pin 12 melalui resistor 220 Ω; katoda → GND.
LED hijau
Anoda → pin 11 melalui resistor 220 Ω; katoda → GND.
SEBELUM RUN
Pastikan GND terhubung.
Gunakan resistor 220 Ω pada setiap LED.
Catat pin merah, kuning, dan hijau.
Periksa polaritas LED.

## Slide 10
PERTEMUAN 1 • ALGORITMA
Logika urutan lampu dan durasi
Program mengatur setiap lampu menyala sesuai urutan dan mematikan lampu sebelumnya.
INFORMATIKA • XII / FASE F
10
MERAH
5 detik
→
HIJAU
4 detik
→
KUNING
2 detik
ALGORITMA nyalakan merah → padamkan merah → nyalakan hijau → padamkan hijau → nyalakan kuning → padamkan kuning → ulangi.
Gunakan satuan delay dalam milidetik: 5000 ms = 5 detik; 4000 ms = 4 detik; 2000 ms = 2 detik.

## Slide 11
PERTEMUAN 1–2 • KODE
Contoh sketch • Lampu lalu lintas 3 LED
Samakan nomor pin kode dengan pin pada rangkaian Wokwi.
INFORMATIKA • XII / FASE F
11
ARDUINO SKETCH
const int MERAH = 13;
const int KUNING = 12;
const int HIJAU = 11;
void setup() {
pinMode(MERAH, OUTPUT);
pinMode(KUNING, OUTPUT);
pinMode(HIJAU, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(MERAH, HIGH); delay(5000); digitalWrite(MERAH, LOW);
digitalWrite(HIJAU, HIGH); delay(4000); digitalWrite(HIJAU, LOW);
digitalWrite(KUNING, HIGH); delay(2000); digitalWrite(KUNING, LOW);
}
Konstanta pin
Nama MERAH, KUNING, HIJAU membantu kode lebih mudah dibaca.
HIGH / LOW
HIGH menyalakan LED; LOW memadamkannya.
Perhatikan urutan
Pastikan lampu sebelumnya padam sebelum urutan selanjutnya.

## Slide 12
PERTEMUAN 1 • DESAIN PROYEK
PjBL • Rencanakan proyek sebelum merangkai
Kelompok heterogen berisi 3–4 orang. Bagi peran dan sepakati rancangan bersama.
INFORMATIKA • XII / FASE F
12
01 Pembagian peran
Perakit rangkaian • pemrogram • pencatat pengujian • presenter (peran dapat digabung).
02 Rancangan pin
Merah 13 • Kuning 12 • Hijau 11 • GND untuk katoda LED.
03 Jadwal & alur
Tentukan urutan lampu, durasi, dan flowchart sebelum coding.
RANCANGAN AWAL (LKPD BAGIAN B)
Masalah: lampu perlu berganti otomatis.
Input/proses/output apa yang terlibat?
Urutan dan durasi tiap lampu.
Gambarkan flowchart singkat dan tuliskan pembagian kerja.

## Slide 13
PERTEMUAN 2 • PENGEMBANGAN
Pertemuan 2 • Rakit, program, dan jalankan simulasi
Bangun proyek sesuai rancangan, lalu uji apakah urutan lampu cocok dengan algoritma.
INFORMATIKA • XII / FASE F
13
1
Rakit
Tambahkan tiga LED, resistor, kabel jumper, dan GND.
→
2
Tulis kode
Atur pin sebagai OUTPUT dan tulis urutan nyala.
→
3
Jalankan
Mulai simulasi dan amati urutan serta durasi.
→
4
Catat
Rekam gejala/error pada tabel debugging LKPD.
PERTANYAAN PENUNTUN GURU
Lampu mana yang menyala lebih dulu? Sudahkah LED sebelumnya dimatikan sebelum lampu berikutnya menyala?

## Slide 14
PERTEMUAN 2 • DEBUGGING
Debugging sistematis • Jangan mengubah kode secara acak
Catat gejala, buat dugaan, cari bukti, ubah satu hal, lalu uji ulang.
INFORMATIKA • XII / FASE F
14
GEJALA
Apa yang terlihat?
→
DUGAAN
Apa kemungkinan penyebabnya?
→
BUKTI
Apa yang diperiksa?
→
SOLUSI
Apa yang diubah?
→
HASIL
Apakah sudah benar?
CONTOH
Gejala: LED tidak menyala • Dugaan: pin kode berbeda dari rangkaian • Bukti: cek kabel dan nomor pin • Solusi: samakan pin • Hasil: jalankan ulang.
Setiap perubahan kode harus disertai alasan dan bukti pengujian.

## Slide 15
PERTEMUAN 2 • PEMECAHAN MASALAH
Jika simulasi gagal, periksa bagian ini
Gunakan daftar pemeriksaan sebelum menyimpulkan bahwa programnya salah.
INFORMATIKA • XII / FASE F
15
LED tidak menyala
Nomor pin pada kode berbeda dari rangkaian.
Samakan pinMode() dan digitalWrite() dengan kabel.
LED menyala terus
Logika HIGH/LOW atau urutan padam belum tepat.
Periksa urutan perintah dan status setiap LED.
Kode gagal berjalan
Salah ketik, kurung, atau titik koma.
Periksa kembali struktur program dan ejaan fungsi.
Rangkaian tidak benar
Kaki LED terbalik atau GND belum terhubung.
Periksa anoda/katoda, resistor, kabel dan GND.

## Slide 16
PERTEMUAN 3 • INPUT DIGITAL
Pertemuan 3 • Tombol penyeberang adalah input
Push button memungkinkan program merespons tindakan pengguna, bukan hanya menjalankan urutan waktu.
INFORMATIKA • XII / FASE F
16
INPUT_PULLUP
TOMBOL
Pin 2
GND
Ketika tombol tidak ditekan: HIGH
Ketika tombol ditekan: LOW
pinMode(TOMBOL, INPUT_PULLUP)
Mengatur pin tombol dengan pull-up internal.
digitalRead(TOMBOL)
Membaca status pin sebagai HIGH atau LOW.
Logika saat ditekan
Jika nilai terbaca LOW, jalankan urutan perubahan lampu sesuai program.

## Slide 17
PERTEMUAN 3 • INTEGRASI PROGRAM
Alur logika tombol penyeberang
Ketika tombol ditekan, program memeriksa input dan menjalankan urutan lampu yang dirancang.
INFORMATIKA • XII / FASE F
17
1
MULAI
Lampu hijau menyala
→
2
BACA INPUT
digitalRead(TOMBOL)
→
3
DITEKAN?
LOW berarti ditekan
→
4
UBAH LAMPU
Hijau padam → kuning → merah
TANTANGAN LKPD Tambahkan tombol pada pin 2 dan GND. Jelaskan perubahan rangkaian, perubahan kode, dan hasil yang terlihat saat tombol ditekan.
Gunakan logika sesuai contoh modul; uji kondisi tombol dan catat hasilnya.

## Slide 18
PERTEMUAN 3 • UJI HASIL
Uji hasil proyek sebelum presentasi
Demonstrasikan rangkaian dan jelaskan hubungan kode, proses, serta output.
INFORMATIKA • XII / FASE F
18
Rangkaian
LED dan tombol terhubung sesuai rancangan; pin cocok dengan kode.
Program
Urutan dan durasi lampu sesuai algoritma; tidak ada error sintaks.
Debugging
Error dicatat dan diperbaiki melalui dugaan, bukti, serta uji ulang.
Tombol
Input dibaca dengan digitalRead(); respons sesuai logika program.
Penjelasan
Kelompok menjelaskan cara kerja dan menerima masukan.

## Slide 19
PERTEMUAN 3 • PRESENTASI
Presentasi proyek • Tunjukkan proses, bukan hanya hasil
Setiap kelompok mendemonstrasikan simulasi dan menjelaskan logika program.
INFORMATIKA • XII / FASE F
19
01 Tunjukkan rangkaian
Sebutkan fungsi Arduino, LED, resistor, kabel jumper, dan tombol.
02 Jelaskan kode
Uraikan setup(), loop(), pinMode(), digitalWrite(), delay(), digitalRead().
03 Ceritakan debugging
Apa errornya, dugaan penyebab, bukti, perubahan, dan hasil uji?
ASPEK RUBRIK PROYEK
Rangkaian
Program
Debugging
Pengembangan tombol
Presentasi
Rubrik: 4 = sangat baik • 3 = baik • 2 = cukup • 1 = perlu bimbingan

## Slide 20
ASESMEN
Asesmen dan kriteria ketercapaian
Penilaian mencakup pemahaman konsep, praktik, debugging, presentasi, serta sikap dan PSE.
INFORMATIKA • XII / FASE F
20
Diagnostik
5 soal tentang sistem komputer, I–P–O, algoritma, pengalaman coding, gaya belajar.
Praktik & proyek
Unjuk kerja rangkaian; program lampu; debugging; pengembangan tombol.
Uraian formatif
5 soal tentang sistem komputer, Arduino, input-proses-output, fungsi kode, dan troubleshooting.
Observasi & refleksi
Disiplin, kerja sama, mengelola error, saling membantu, serta refleksi diri.
Nilai uraian = (total skor ÷ 20) × 100. Setiap soal diberi skor 1–4.

## Slide 21
REFLEKSI
Refleksi PSE • Apa yang terjadi saat program error?
Kesalahan merupakan bagian dari proses belajar. Berhenti sejenak, cek bukti, lalu coba dengan strategi yang jelas.
INFORMATIKA • XII / FASE F
21
Self-awareness
Apa yang saya rasakan saat simulasi tidak berjalan?
Self-management
Apa yang membantu saya tetap tenang dan berpikir sistematis?
Relationship skills
Bagaimana saya berbagi peran dan membantu teman?
REFLEKSI INDIVIDU
1. Apa pemahaman baru saya tentang sistem komputer?
2. Error apa yang saya alami dan bagaimana saya mengatasinya?
3. Apa yang akan saya perbaiki pada proyek berikutnya?

## Slide 22
TINDAK LANJUT
Tindak lanjut • Remedial dan pengayaan
Pilih tantangan berikut sesuai ketercapaian tujuan pembelajaran.
INFORMATIKA • XII / FASE F
22
REMEDIAL • Perkuat dasar
• Ulangi konsep input–proses–output dan struktur sketch.
• Praktik bertahap: satu LED → dua LED bergantian → lampu lalu lintas.
• Latihan melengkapi kode dan menemukan kesalahan pin.
PENGAYAAN • Kembangkan proyek
• Buat lampu lalu lintas dua jalur; jangan sampai dua jalur hijau bersamaan.
• Tambahkan mode kuning berkedip (hazard) dan buzzer.
• Jadilah tutor sebaya untuk membantu kelompok lain.
Pilih tugas yang menantang, tetapi masih dapat diuji dan dijelaskan secara logis.

## Slide 23
PENUTUP
Kesimpulan • Dari kode menjadi sistem yang bekerja
Arduino menghubungkan konsep sistem komputer dengan pemrograman dan pemecahan masalah nyata.
INFORMATIKA • XII / FASE F
23
ALUR KERJA PROYEK
RANGKAIAN
→
KODE
→
SIMULASI
→
DEBUGGING
→
UJI & PRESENTASI
Sistem yang baik memerlukan rangkaian yang benar, kode yang logis, dan pengujian berdasarkan bukti.
EXIT TICKET
Satu hal yang saya pahami…
Satu error yang berhasil saya atasi…
Satu hal yang akan saya perbaiki…
Pertemuan berikutnya: Running Text dan LED Matrix.